## Slide 1: 회로이론 : Project #1
목표
  PSPICE 사용법 익히기
  회로 해석 훈련
  OP AMP의 개념 익히기
제출일 : 5월 23일 (목) 수업시간
배점 : 100점 기준으로 10점
  중간고사의 1/3
  채점기준 : 구현의 정확성(5점), 문서의 충실성(5점)
  가산점 : 최대 2점 부여 (즉 최대 12점 획득 가능)

## Slide 2: Project 개요
3개의 stage를 가진 아래의 시스템을 생각하자.
  전체 시스템
    최종출력 V3,o은 stage 1의 입력 V1,i의 -2배가 되게 각 stage를 설계
    각 stage간의 간섭이 없게 Stage 2 설계
  Stage 1 ::
    입력 = V1,i, 출력 = V1,o  V1,o = 2V1,i (즉 gain이 2인 stage)
    R1, R2, A, B 값을 목표에 맞게 설계
  Stage 2 ::
    입력 = V2,i, 출력 = V2,o  V2,o = -2V2,i (즉 gain이 -2인 stage)
    OP AMP와 저항만을 이용하여 설계
    입력은 앞 stage의 출력이 그대로 전달된다. (즉 V2,i = V1,o)
  Stage 3 ::
    입력 = V3,i, 출력 = V3,o  V3,o = 0.5V3,i (즉 gain이 0.5인 stage)
    입력은 앞 stage의 출력이 그대로 전달된다. (즉 V3,i = V2,o)
IA
+
V1,o
-
R1
R2
A∙VA
B∙IA
R3
R4
+
V3,o
-
[Stage 1]
+
VA
-
+
V3,i
-
[Stage 2]
[Stage 3]
+
V1,i
-
+
V2,i
-
+
V2,o
-

## Slide 3: Project 진행 순서 (1)
Stage 1 설계 및 검증
  회로해석방법을 통하여 R1, R2, A, B 값을 결정
  입력에 1V를 아래와 같이 인가하는 부분을 더하여 PSPICE 회로를 구성
  PSPICE simulation을 통하여 V1,o가 2V가 됨을 확인
Stage 3 설계 및 검증
  회로해석방법을 통하여 R3, R4값을 결정
  입력에 1V를 옆과 같이 인가하는 부분을 더하여 PSPICE 회로를 구성
  PSPICE simulation을 통하여 V3,o가 0.5V가 됨을 확인
IA
+
V1,o
-
R1
R2
A∙VA
B∙IA
1V
[Stage 1]
+
VA
-
+
V1,i
-
R3
R4
+
V3,o
-
+
V3,i
-
[Stage 3]
1V

## Slide 4: Project 진행 순서 (2)
Stage 1, 3 결합시의 동작 검증
  stage 1에 1V 입력을 인가하고 stage 1의 출력을 바로 stage 3로 넣는 회로를
  PSPICE를 이용하여 구성
  PSPICE simulation을 통하여 V3,o가 1x(stage 1 gain)x(stage 3 gain)이 되는 지를
  확인하고 결과를 고찰 (간섭이 일어나는 지를 확인)
IA
+
V1,o
-
R1
R2
A∙VA
B∙IA
1V
[Stage 1]
+
VA
-
+
V1,i
-
R3
R4
+
V3,o
-
+
V3,i
-
[Stage 3]

## Slide 5: Project 진행 순서 (3)
Stage 2 설계 및 검증
  OP AMP 회로를 설계
  입력에 1V를 아래와 같이 인가하는 부분을 더하여 PSPICE 회로를 구성
  PSPICE simulation을 통하여 V2,o가 -2V가 됨을 확인
전체 시스템 연결 및 동작 확인
  설계된 각 stage를 아래와 같이 연결하고 PSPICE로 구현
  출력 V3,o가 입력 1V의 -2배가 나오는 것을 확인 (총 gain=gain1 x gain 2 x gain 3)
  결과에 대하여 고찰, 특히 OP AMP의 역할에 대하여 고찰.
  (*) 주의 : 1V 입력은 stage 1에만 연결할 것
+
V2,o
-
1V
[Stage 2]
+
V2,i
-
OP AMP 회로
IA
+
V1,o
-
R1
R2
A∙VA
B∙IA
1V
R3
R4
+
V3,o
-
[Stage 1]
+
VA
-
+
V3,i
-
[Stage 2]
[Stage 3]
+
V1,i
-
+
V2,i
-
+
V2,o
-

## Slide 6: Project 결과물
각 stage 회로에 대한 회로해석
각 stage 회로에 대한 PSPICE 회로도
각 stage 회로에 대한 PSPICE simulation 결과
Stage 1 + stage 3 에 대한 PSPICE 결과 및 고찰
Stage 1 + stage 2 + stage 3에 대한 PSPICE 결과 및 고찰
기타 나름대로의 고찰
프로젝트 후기